Сведения о нарушениях в работе ОИАЭ за 2010 год.

За 12 месяцев 2010 года было зарегистрировано 5 нарушений в работе объектов использования атомной энергии в организациях, поднадзорных Управлению:

1) ООО «Оренбургнефтегеофизика»; Лицензия № ВО-03-209-1648 от 22.02.2008 на право эксплуатации изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества.

12.05.2010 в 03.40 в скважине №3709 Загорского месторождения на глубине 4029м произошел «прихват» прибора радиоактивного каротажа типа СРК-01, содержащего источник ионизирующего излучения типа ИБН-8-5.

Согласно плану аварийных работ произведен обрыв кабеля в заделке кабельного наконечника, затем 17.05.2010 в 06.00 с помощью ловителя геофизический прибор СРК-01 с радионуклидным источником ИБН-8-5 был извлечен из скважины.

Целостность РИ не нарушена, дозы облучения персонала группы А не превышают 0,06мЗв, радиоактивного загрязнения окружающей среды и приборов не обнаружено. Радиационный фон в зоне нарушения в пределах 11мкР/ч, что соответствует естественному фону.

Приказом по предприятию назначена комиссия по расследованию происшествия.

В Управление представлен акт о расследовании нарушения от 20.05.2010 № 486. В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

2) ОАО «Башнефтегеофизика»; Лицензия № ВО-03-209-1739 от 23.07.2008 на право эксплуатации изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества.

23.06.2010 в 14.20 при проведении геофизических исследований Ванкорской геофизической экспедицией Уфимского управления геофизических работ в скважине № 102 куст 101 Ванкорского месторождения (Туруханский район Красноярского края) на глубине 2740 м пропала связь между наземной регистрирующей аппаратурой и связкой приборов МАК-СК и СГДТ-НВ с радионуклидным источником типа ИГИ-Ц-4-2. После полного подъема оборудования было обнаружено отсутствие нижней части прибора МАК-СК и прибора СГДТ-НВ.

27.06.2010 прибор СГДТ-НВ с радионуклидным источником ИГИ-Ц-4-2 извлечен из скважины без повреждений.

Радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду отсутствует.

Приказом по предпиятию назначена комиссия по расследованию нарушения.

В Управление представлен акт о расследовании нарушения от 06.07.2010. В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

3) ООО «Оренбургнефтегеофизика»; Лицензия № ВО-03-209-1648 от 22.02.2008 на право эксплуатации изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества.

25.06.2010 в 10.00 в скважине № 3715 Лебяжинского месторождения на глубине 3252м произошел «прихват» геофизического прибора типа РКП-М с радионуклидным источником типа ИГИ-Ц-4-2.

25.06.2010 в 18.00 геофизический прибор РКП-М с радионуклидным источником ИГИ-Ц-4-2 извлечен из скважины. Загрязнение окружающей среды отсутствует, радиационный фон в пределах 11 мкР/ч.

В Управление представлен акт о расследовании нарушения от 30.06.2010 № 630. В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2

4) ОАО "Башнефтегеофизика"

11.07.2010 в 11.45 при проведении плановых геофизических исследований на скважине № 2349 Березовской площади АНК "Башнефть" при подъеме на глубине 1913 м произошел прихват прибора ГГК-2 № 61 (дата выпуска - февраль 2008) с радионуклидным источником (тип источника ИГИ-Ц-4-2, № 8СХ, активность 0,88Е+10 Бк, дата выпуска 07.09.2005);  транспортное средство, используемое для перевозки: УРАЛ-4320 (госномер В653 АН 102 RUS), подъемник ПКС-5М. Заказчик работ ООО "Башнефть-Геострой" ТУБР, исполнитель работ комплексная партия № 4 Октябрьского УГР ОАО "Башнефтегеофизика".

13.07.2010 в 08.55 прибор извлечен из скважины, при визуальном осмотре внешние повреждения прибора и нарушения целостности источника не обнаружены.

Радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду не выявлено.

Приказом от 12.07.2010 №202-п назначена комиссия по расследованию нарушения.

Акт о расследовании нарушения представлен в Управление исх. от 22.07.2010 № 411-1062. В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

5) ОАО "Башнефтегеофизика"

14.10.2010 в 08.30 при проведении плановых геофизических исследований на скважине № 90 Раевской площади АНК «Башнефть» при подъеме на глубине 230 м произошел обрыв прибора ЦМ-8 № 2 с радионуклидным источником типа ИГИ-Ц-4-2 № 3ТС активностью 0,94+10 Бк (дата выпуска 07.09.2005); транспортное средство, используемое для перевозки: УРАЛ-4320 (госномер В886 АЕ 102RUS), подъемник ПКС-5М. Заказчик работ ООО «Башнефть-добыча» НГДУ «Ишимбайнефть» ПУПКРС, исполнитель работ комплексная партия №2 Октябрьского УГР ОАО «Башнефтегеофизика».

15.10.2010 в 02.05 прибор ЦМ-8 № 2 с радионуклидным источником типа ИГИ-Ц-4-2 № 3ТС извлечен из скважины. Внешних повреждений радиационного источника не обнаружено. Радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду отсутствует (протокол № 90).

Комиссией по расследованию происшествия, назначенной приказом от 15.10.2010 №327-п, в Управление представлен акт о расследовании нарушения от 25.10.2010 (исх. от 27.10.2010 № 411-1604). В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2

Сведения о нарушениях в работе ОИАЭ за 2009 года.

За 12 месяцев 2009 года аварий в поднадзорных организациях не было. За 2009 года было зарегистрировано 4 нарушения в работе  объектов использования атомной энергии в организациях, поднадзорных Управлению.

1) ООО «Оренбургнефтегеофизика»;

Целостность РИ не нарушена, дозы облучения персонала группы А не превысили 0,06мЗв, радиоактивного загрязнения окружающей среды и приборов не обнаружено.

Назначена комиссия по расследованию происшествия: приказ № 85 от 13.02.2009.

В Управление представлен акт о расследовании нарушения от 20.02.2009. В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

2) ОАО «Казанское авиапредприятие»

При посадке вертолета МИ-2 № 23710 произошло авиационное происшествие. Радиоизотопный сигнализатор обледенения РИО-3 № 16486 с источником БИС-4АН зав.№ 053 обнаружен на вертолете на штатном месте. Произведено радиационное обследование территории, корпуса вертолета, датчика РИО-3 (протоколы от 02.05.2009 и  № 4-05-09 от 05.05.2009). Радиоактивного загрязнения местности и вертолета не обнаружено, герметичность источника не нарушена. Датчик сдан в Казанский филиал ФГУП "РосРАО" (акт от 04.05.2009 № 7).

Комиссия, назначенная приказом по авиапредприятию от 05.05.2009 №178, установила, что причину нарушения и  квалифицировало его как нерадиационное происшествие класса П-2.

При внеплановой инспекции по контролю при проведении расследования обстоятельств и установлении причин нарушения Отделом инспекций в Республике Татарстан возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.6 ч.1 КоАП РФ в отношении должностного лица организации, ответственного за передачу оперативной информации, за нарушение требований НП-014-2000 (нарушены сроки представления информации о нарушении; оперативное и предварительное сообщения не направлялись в местные органы ФСБ, МВД и МЧС). Дело рассмотрено, вынесено Постановление №07/14-004 от 18.06.2009: учитывая малозначительность совершенного правонарушения, объявить В.А.Реутову устное замечание. Производство по делу об административном правонарушении в отношении В.А.Реутова прекратить.

3) ООО «Удмуртнефтегеофизика»

Лицензия № ВО-03-209-1575 от 09.11.2007 на право эксплуатации изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества.

Радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду не выявлено. При визуальном осмотре механических повреждений прибора и ЗРнИ не обнаружено. Источник помещен в переносной защитный контейнер и в транспортном контейнере геофизического подъемника доставлен на базу ООО «Удмуртнефтегеофизика» в хранилище изотопов.

Назначена комиссия по расследованию происшествия:  приказ от 13.11.2009 № 93пр.

В Управление представлен акт о расследовании нарушения от 27.11.2009. В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

4) ООО «Оренбургнефтегеофизика»

Лицензия № ВО-03-209-1648 от 22.02.2008 на право эксплуатации изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества.

Целостность радиационного источника не нарушена.

Дозы облучения персонала группы А составили 0.06мЗв. Радиационного загрязнения окружающей среды и приборов не обнаружено.

Назначена комиссия по расследованию происшествия:  приказ от 01.12.2009 № 853.

В Управление представлен акт о расследовании нарушения от 08.12.2009. В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

Зарегистрировано 1 происшествие в работе объектов использования атомной энергии в организациях, поднадзорных Управлению, которое по НП-014-2000 не классифицируется.

Сведения о нарушениях в работе ОИАЭ за 2008 год.

За 12 месяцев 2008 года произошло 14 нарушений в работе объектов использования атомной энергии, поднадзорных Управлению, расследуемых и учитываемых в соответствии с «Правилами расследования и учета нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном хозяйстве» (НП-014-2000).

Все нарушения в соответствии с НП-014-2000 классифицированы как нерадиационные происшествия и им присвоен класс П-2.

Радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду не установлено