2013год

Сведения о нарушениях в работе ОИАЭ за  12 месяца 2013 года.

Нарушения в работе поднадзорных объектов использования атомной энергии

За 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 4 нарушения в работе объектов использования атомной энергии в организациях, поднадзорных Управлению.

1. 09.03.2013 в 6.00 при проведении Чернушинским участком геофизических работ ОАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь геофизических исследований на скважине № 3040 Осинского нефтяного месторождения Пермского края прибором ЦМ 8-12, оператор обнаружил резкое снижение показаний каналов плотности и толщины. При подъёме прибора ЦМ 8-12 на поверхность было обнаружено отсутствие зондового устройства (на глубине 330 метров в капсуле зондового устройства был оставлен ЗРнИ типа ИГИ-Ц-4-2 (радионуклид цезий-137, № 1 РУ,  дата выпуска 04.02.2011).  Проведены мероприятия по ловле и подъёму капсулы зондового устройства с ЗРнИ. 10.03.2013 капсула зондового устройства с ЗРнИ была поднята на поверхность. Радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду отсутствует.

2. 28.05.2013 на территории Саратовской области произошло падение вертолета МИ-8ТП, принадлежащего учебной авиационной группе учебной авиационной базы центра летной подготовки Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-Воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж). На вертолете был установлен радиоизотопный сигнализатор обледенения типа РИО-3 (Заводской №9461) с радиационным источником типа БИС-4АН (заводской №999, 1987 года выпуска, назначенный срок службы 8 лет, нуклид Sr-Y-90 активность 9.3Е+08Бк). Данный прибор был найден среди обломков, демонтирован и сдан на склад «НЗ» авиационно-технической службы учебной авиационной группы. Класс данного происшествия организацией не установлен. По согласованию с Военной прокуратурой Воронежского гарнизона была назначена и проведена внеплановая проверка по выполнению требований НП-014-2000 «Правила расследования и учета нарушений при обращении с РИ и РВ, применяемых в народном хозяйстве» и правил регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности, а также привлечении специалистов для проверки герметичности источника. В ходе проверки было установлено виновное лицо, материалы проверки были переданы командиру учебной авиационной группы учебной авиационной базы центра лётной подготовки Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-Воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) для привлечения к дисциплинарной ответственности.

3. 04.09.2013 в 10:53 (время местное) на скважине №325 ГС1 Алкинской площади ООО «Башнефть-Добыча» при подъеме 3-ей «свечи» с промывкой на глубине 2031м произошёл прихват прибора (прибор АГС Горизонталь №22, выпуск 2009г., с радиационным источником типа ИБН-8-5 за №150, выпуск 2000г., срок службы продлен до 14.07.2015, активностью 1,88Е+11 Бк. Заказчик работ ООО «Башнефть-Добыча» НГДУ «Ишимбайнефть», исполнитель работ комплексная партия №7 Октябрьского УГР ОАО «Башнефтегеофизика»). Установленный класс нарушения П-2 (нерадиационное происшествие). Радиационное воздействие на персонал, население, окружающую среду отсутствует. На скважине №325 ГС1 Алкинской площади работы приостановлены, радиационный контроль ведет представитель Октябрьского УГР ОАО «Башнефтегеофизика». Приказом по организации б/н от 04.09.2013 создана комиссия по расследованию нарушения. В настоящее время расследование продолжается.

4. Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Самара) юридический адрес:107140, г. Москва ул. Большая Ордынка, д.24/26, адрес фактического осуществления деятельности: 443068, Самара, ул. Мичурина д. 112 «Б». Организация состоит под надзором в Волжском МТУ по надзору за ЯРБ. Лицензии:

1) ГН-07-602-2396 от 09.07.2010 лицензия дает право на обращение с радиоактивными отходами при их транспортировании и лицензию;

2) ГН-03-303-2422 от 10.09.2010 лицензия дает право на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения РАО.

16.08.2013 выявлено, что дозиметристом при обращении с РАО (во время поведения погрузочно - разгрузочных работ на Курской АЭС) получена эффективная доза облучения 10.14 мЗв, что превышает установленный контрольный уровень 9 мЗв. Установленный класс нарушения П-1 (радиационное происшествие). Организация находится под надзором Волжского МТУ по надзору за ЯРБ. Расследование данного инцидента поручено Донскому межрегиональному территориальному управлению по надзору за ядерной и радиационной безопасностью.

5. 12.04.2013 в 14:20 на стоянке спецавтотранспорта Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» при проверке, в мобильном укрытии обнаружены неучтенные контрольные источники: источник типа Со-323 (заводской №9790) и  Цезий-137 (заводской №285). Источники находились в специальных металлических пеналах, которые находятся в специальных контейнерах. Обнаруженные источники ионизирующего излучения на основании акта на партию радиоактивных отходов №6 от 12.04.2013 помещены в хранилище твердых радиоактивных отходов Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Проведено определение категории опасности закрытых радионуклидных источников. Согласно НП-038-11 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» данные источники относятся к источникам 5 категории – опасность для человека очень маловероятна. Предварительно установлен класс нарушения П-2. Радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду отсутствует. Причины, повлекшие за собой данный инцидент, устанавливаются правоохранительными органами;

6. 17.12.2013 в 14 часов 43 минут в Волжское МТУ по надзору за ЯРБ поступила информация о нарушении от директора ОАО «ТНГ-ЛенГИС» (юридический адрес: 423250, Республика Татарстан г. Лениногорск ул. Чайковского, д.13; адрес фактического осуществления деятельности: территория Российской Федерации). Краткое описание: 14.12.2013 на скважине №1801, куст №51 Ван-Еганского месторождения, ХМАО-Югра, при производстве работ по измерению плотности вещества в заколонном пространстве скважины произошел прихват прибора радиоактивного каротажа ЦМ-8-12 с ИИИ типа ИГИ Ц-4-2 №56А, паспорт №3690. 17.12.2013 в результате предпринятых мер по освобождению скважинного прибора произошел его отрыв и падение с источником на забой. Глубина нахождения прибора с источником 685 метров. Предварительный класс нарушения П-2 (нерадиационное происшествие), проводятся работы по извлечению источника.

Радиационное воздействие на персонал, население, окружающую среду отсутствует. Приказом директора ОАО «ТНГ-ЛенГИС» №715 от 17.12.2013 создана комиссия по расследованию произошедшего нарушения. Причины происшествия устанавливаются.

2012 год

Сведения о нарушениях в работе ОИАЭ за  12 месяцев 2012 года.

За 12 месяцев 2012 года зарегистрировано 3 нарушения в работе объектов использования атомной энергии в организациях, поднадзорных Управлению.

1. 11.09.2012 при проведении плановых геофизических исследований на скважине №380 Шкаповской площади  АНК «Башнефть» при подъеме на глубине 1796 м произошел обрыв кабеля и оставление прибора в скважине. Прибор СГДТ-НВ №275 (вып. 31.01.2012) с РИ типа ИГИ-Ц-4-2 № 5ТУ (вып. 07.09.2005) активностью 0,97+10 Бк. Данный прибор оставлен в скважине, работы по его подъему прекращены как безрезультатные. Радиационное воздействие на персонал, население, и окружающую среду отсутствует, класс нарушения П-2 (нерадиационное происшествие). На скважине ведется постоянный радиационный контроль представителем Октябрьского УГР ОАО «Башнефтегеофизика», Все работы приостановлены. Приказом №300-П от 11.09.2012 назначена комиссия по расследованию нарушения. В настоящее время расследование не завершено.

2. 22.11.2012г. 10:30час. ООО «Оренбургнефтегеофизика» при проведении геофизических исследований скважины № 3813 Лебяжинского месторождения на глубине 4020м. произошел «прихват» автономного прибора КАСКАД-А с источником гамма-излучения типа ИГИ-Ц-4-2 № У99, источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 № 973.

25.11.2012г. в 01:50 был извлечен промывочный переводник, прибор двойного бокового каротажа. В скважине осталась сборка ГИС с источником гамма-излучения типа ИГИ-Ц-4-2 № У99, источником быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 № 973.

27.11.2012г. в 16:20час. Произошло оставление автономного геофизического прибора «Каскад – А» с радиационным источником. В процессе ликвидации «Прихвата» прибора произошло рассоединение бурового инструмента и оборудования.

28.11.2012г. Приказом директора создана комиссия по расследованию нарушения.

3. 05.10.2012 в Волжское МТУ по надзору за ЯРБ поступила информация от Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 453430 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, лицензия № ГН-03-303-2524 от 24.06.2011 на право эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения  радиоактивных отходов. При контроле радиационных характеристик грунта, взятого от стенок законсервированного хранилища твердых радиоактивных отходов (ХТРО-1) в зоне строгого режима, выявлено превышение удельной активности по Cs-137. Радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду не выявлено.

Установленный класс нарушения П-1 (радиационное происшествие).

По результатам измерений сделан вывод об обнаружении РАО за пределами стационарного хранилища. Грунт в количестве 200 кг был помещен в специальную стальную бочку типа БЗ 1А2-216,5. В результате проведенных работ локальное загрязнение грунта у хранилища ТРО-1 ликвидировано.

Приказом по отделению №53 от 05.10.2012 создана комиссия по расследованию нарушения в Благовещенском отделении. Расследование завершено 01.11.2012, составлен соответствующий акт от 30.10.2012 б/н.

2011 год

Сведения о нарушениях в работе ОИАЭ за  12 месяцев 2011 года.

За 12 месяцев 2011 года зарегистрировано 8 нарушений в работе объектов использования атомной энергии в организациях, поднадзорных Управлению:

ООО «Оренбургнефтегеофизика»

04.01.2011 в 16.20 произошел обрыв прибора радиоактивного каротажа СГП-М с радионуклидным источником (тип источника ИГИ-Ц-4-2, № 81Х, активность 0,207 Ки) в скважине № 23 Гремяченского месторождения  на глубине 3350 м.

В результате проведения работ по ликвидации происшествия прибор с радионуклидным источником извлечен из скважины в 9.00 11.01.2011.

Целостность радиационного источника не нарушена, загрязнение окружающей среды не обнаружено, радиационный фон в пределах 11 мкР/ч, дозы облучения персонала группы А не превышают 0,05 мЗв.

По окончании расследования нарушения комиссией составлен акт о расследовании нарушения от 18.01.2011 № 46: в соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»

12.04.2011 в 13.00 при проведении работ по гаммаграфированию сварных соединений в защитной камере №2 при цехе № 150 аппаратом «Гаммарид-192/120» зав.№ 723 с источником типа ГИИД-5 произошла потеря управления источником: источник остался в ампулопроводе. Работы на участке гаммаграфирования при цехе №150 были немедленно прекращены.

18.04.2011 согласно плану мероприятий по ликвидации аварийной ситуации специалистами НФ «Гамма» ЗАО «Радий» радиоактивный источник помещен в контейнер, опломбирован и перемещен в камеру №3 (хранилище изотопов). Мощность дозы на наружной поверхности хранилища не превышает 1 мкЗв/ч. Радиоактивного загрязнения оборудования, окружающей среды не выявлено, пострадавших и подвергнувшихся облучению нет.

По окончании расследования нарушения комиссией составлен акт о расследовании нарушения от 27.04.2011: в соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

ОАО «Башнефтегеофизика»

16.05.2011 в 10.30 при проведении плановых геофизических исследований на скважине № 32 Раевской площади АНК «Башнефть» при подъеме на глубине 251 м произошел обрыв кабеля и оставление прибора ЦМ-8 № 2 с радионуклидным источником типа ИГИ-Ц-4-2.

В результате проведения ловильных работ прибор ЦМ-8 с радионуклидным источником извлечен из скважины 17.05.2011 в 00.30. Целостность радиационного источника не нарушена, загрязнение окружающей среды не обнаружено.

По окончании расследования нарушения комиссией составлен акт о расследовании нарушения от 26.05.2011: в соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

ОАО «Башнефтегеофизика»

27.05.2011 в 07.30 при проведении плановых геофизических исследований на скважине № 524 Сергеевской площади АНК «Башнефть» при подъеме на глубине 405 м произошел обрыв прибора СГДТ зав.№ 10 с радионуклидным источником типа ИГИ-Ц-4-2.

В результате проведения ловильных работ прибор СГДТ зав.№ 10 с радионуклидным источником извлечен из скважины 28.05.2011 в 08.00. Целостность радиационного источника не нарушена, загрязнение окружающей среды не обнаружено.

По окончании расследования нарушения комиссией составлен акт о расследовании нарушения от 10.06.2011: в соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

ООО «Оренбургнефтегеофизика»

21.08.2011 в 00.30 произошел обрыв прибора радиоактивного каротажа РКП с радионуклидным источником (тип источника ИГИ-Ц-4-2, № ХТ5, активность 0,259 Ки) в скважине № 223 Погромненского месторождения  на глубине 2335 м.

В результате проведения работ в соответствии с планом ликвидации происшествия 31.08.2011 в 04.30 прибор РКП с радионуклидным источником извлечен из скважины. Целостность радиационного источника не нарушена. Радиоактивного загрязнения окружающей среды и приборов не обнаружено. Дозы облучения персонала группы А не превышают 0,06мЗв.

Комиссия, назначенная приказом по предприятию от 22.08.2011 №630, проведя расследование нарушения, составила акт о расследовании нарушения от 01.09.2011.

В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

ООО «Оренбургнефтегеофизика»

21.08.2011 в 13.30 произошел обрыв прибора радиоактивного каротажа РКП с радионуклидным источником (тип источника ИГИ-Ц-4-2, № ЕУ7, активность 0,245 Ки) в скважине № 5103 Вахитовской площади на глубине 3519 м.

В результате проведения работ в соответствии с планом ликвидации происшествия 23.08.2011 в 13.45 прибор РКП с радионуклидным источником извлечен из скважины. Целостность радиационного источника не нарушена. Радиоактивного  загрязнения окружающей среды и приборов не обнаружено. Дозы облучения персонала группы А не превышают 0,06мЗв.

Комиссия, назначенная приказом по предприятию от 22.08.2011 №631, проведя расследование нарушения, составила акт о расследовании нарушения от 30.08.2011.

В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

ОАО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И. Африкантова"

28.07.2011 в 0.45 при производстве работ на аппаратах гамма дефектоскопии  при проверке качества сварных швов изделия произошло застревание в ампулопроводе дефектоскопа Гаммарид-192/120 №208 радионуклидного источника на основе радионуклида иридий-192 № 84А с активностью 13,7 ТБк (дата выпуска 18.02.2011).

28.07.2011 в 19.00 после проведения работ согласно плану по ликвидации аварийной ситуации специалистами НФ «Гамма» ЗАО «Радий» радионуклидный источник помещен в защитный контейнер УКТ-Д11 № 564, опломбирован пломбой № 37 и помещен в хранилище изотопов. Проведен дозиметрический контроль: загрязнение окружающей среды не выявлено, радиационный фон в зоне нарушения в пределах 10 мкР/ч. Пострадавших от облучения нет.

Комиссия, назначенная приказом по предприятию от 01.08.2011 №1153, проведя расследование нарушения, составила акт о расследовании нарушения от 09.08.2011.

В соответствии с НП-014-2000 данное нарушение квалифицировано как нерадиационное происшествие класса П-2.

ООО НПО «Октургеофизика»

на территории Западной Сибири (надзор осуществляет Уральское МТУ по надзору за ЯРБ).

22.10.2011 при проведении геофизических исследований на скважине № 1635 куст 34 Тарасовского месторождения (Ямало-Ненецкий округ) произошел «прихват» прибора АИМС, использующего генератор нейтронов типа ИНГ-06 с нейтронной трубкой, содержащей тритий Н3 активностью 8,9×1010 Бк.

В результате проведения ловильных работ контроль над источником восстановлен. Аппаратура повреждений не имеет.

Радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду не установлено, класс нарушения П-2 (нерадиационное происшествие).